# Tisková zpráva projektu 2472/2011/A/a financovaného z FRVŠ v roce 2011

Název projektu: Laboratoř internetového řízení

Řešitel: 	prof. Ing. František Zezulka, CSc., Mgr. Antonín Přibyl,

PaedDr. František Smrčka, Ph.D., Ing. Michal Bílek

Cílem projektu bylo vybavení laboratoře profesionálními fyzickými modely, které bude možné řídit širším spektrem řídicích systémů (programovatelnými automaty nebo průmyslovými PC vybavenými systémy SCADA/SoftControl). Cílem byla rovněž realizace internetového přístupu k fyzickým modelům již ověřeným systémem vzdálené plochy. Dalším cílem projektu bylo využití serverové technologie pro výuku dalších předmětů na studijních oborech Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Finance a řízení, Cestovní ruch a programu Zdravotnictví. V průběhu řešení byly nakoupeny plánované komponenty do serverové části. Byla provedena instalace operačního systému na serverech clusteru, zapojení clusteru do stávající informační infrastruktury školy a instalace uživatelského SW. Bylo realizováno 5 pracovišť pro laboratorní cvičení předmětů Počítačové řídicí systémy a Programovatelné automaty studijního programu Elektrotechnika a informatika

Modely mohou být řízeny průmyslovými PC i programovatelnými automaty. Všech pět pracovišť bylo realizováno a oživeno v laboratoři Počítačových řídicích systémů na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Budou testována ve výuce předmětu Programovatelné automaty v LS 2011/2012 a prostřednictvím bakalářských prací a zájmové činnosti studentů budou na nich odvozeny a testovány vzorové laboratorní úlohy. Všechna pracoviště mohou být připojena na internetový rezervační systém Lablink přes výkonný server a mohou být využívána jak studenty VŠPJ (řádné i kombinované formy), tak studenty spolupracujících škol i zájemci z technické praxe a veřejností prostřednictvím vzdálené plochy (RDP).